## Slide 1: PERTEMUAN 3 Motherboard dan BIOS

## Slide 2
Miscellaneous connectors and jumpers
Expansion slots.
Rear connectors
CPU 12-V power.
CPU Fan.
Chipset.
CP U.
SATA connectors
Battery.
BIOS jumper.
RAM
IDE connectors.
P1 power connector
Floppy drive connector

## Slide 3: Motherboard form factor

## Slide 4
Wkipedia.org

## Slide 5: Bus
Sistem bus = Interkoneksi antar komponen
Ketika sistem ingin mengambil data, maka alamat tujuan (data yang diinginkan, diletakkan di address bus. Setelah ditemukan lokasi datanya, maka datanya diambil, kemudian data yang berada di memori akan diletakkan di data bus

## Slide 6
Ukuran dari address bus, mendefinisikan berapa banyak alamat yang bisa dicakup.
32-bit address bus = = 4 GB RAM
64-bit address bus = = 17 EXABYTE RAM

## Slide 7
Ukuran dari data bus, mendefinisikan berapa banyak data yang bisa ditransfer pada satu waktu.
32-bit address bus = 32 bit sekaligus
64-bit address bus = 32 bit sekaligus

## Slide 8: Tipe bus yang lain
Back side bus
koneksi antara CPU dan dan internal
cache memory
Front side bus (FSB).
  koneksi antara CPU dan supporting chipset
Direct Media Interface (DMI) bus
koneksi antara CPU dan supporting chipset
(newer system)
Expansion slot bus.
Universal Serial Bus (USB).
transfer data dari komputer ke external USB devices

## Slide 9: Expansion slot
Peripheral Component Interconnect (PCI ).
Accelerated Graphics Port (AGP).
PCI -Extended (PCI -X).
could reach up to 1,064 Mb/s.
PCI Express (PCIe).
It can reach speeds up to 2 GB/s

## Slide 10: PCI
ISA – PCI

## Slide 11
Beberapa contoh PCI slot

## Slide 12: AGP
Menggunakan bus terpisah untuk data grafis
(kelebihan dibandingkan dengan PCI)

## Slide 13: PCI-x
Backward compatible dengan PCI

## Slide 14: PCI-e
Keunggulan PCI-e :
Data dikirim dalam byte stream (serial)
Tidak tergantung pada sinyal external clock
Dapat mengirim dan menerima dalam waktu bersamaan (two way lane)

## Slide 15: Perbedaan keying
Can plug smaller PCIe card into the larger one
PCIe not backward compatible with PCI.

## Slide 16: PCIe Data Rates

## Slide 17: MiniPCI
Dikembangkan untuk laptop
32 bit bus
MiniPCI -> MiniPCIe
MiniPCIe lebih kecil tapi bisa membawa data lebih banyak
(lihat di next chapter)

## Slide 18: CNR
Communications and Networking Riser (CNR)
audio, modem, network interface cards

## Slide 19: OEM
Perusahaan yang menjual kembali produk dari perusahaan lain dengan menggunakan branding dan nama mereka sendiri

## Slide 20: CPU Chipset
Satu atau lebih IC yang menyediakan interface utama antara CPU dan komponen sistem lainnya
North Bridge dan South Bridge

## Slide 21
North Bridge : Interface utama untuk perangkat kecepatan tinggi seperti CPU, RAM
South Bridge : Interface untuk perangkat kecepatan rendah

## Slide 22: Intel X79 Express Chipset

## Slide 23: Jumpers

## Slide 24: Front Panel Connector
Power light
Drive activity lights
Reset button.
USB.
Audio.

## Slide 25
RAM slots
SATA ports
Intel X79 Express Chipset
Voltage regulators covered by heat sinks
CPU socket
One PCI expansion slot
Three PCI e 3.0 x 16 expansion slots
Power-on self test (POST) decoder
USB ports 3.0 ports
Back panel ports.
Audio back panel ports
CMOS battery
PCI e x1 expansion slots.

## Slide 26: BIOS
Basic Input/Output System
Mengandung kode perangkat lunak berisi instruksi dasar agar perangkat tersebut bisa hidup
Ketika komputer dihidupkan, BIOS akan melakukan cek dasar sistem, mengidentifikasi letak sistem operasi pada disk kemudian mulai

## Slide 27: BIOS
Program pada BIOS disimpan pada chip di komputer yang bisa ditulis ulang
EEPROM-ROM-EPROM-Flash memory.

## Slide 28: BIOS vs CMOS
BIOS : firmware, menyimpan instruksi untuk menghidupkan komputer, dan program yang dapat mengubah beberapa setting.
CMOS (complementary metal oxide Semiconductor): menyimpan user-configurable BIOS settings misalnya waktu.
Diperlukan battery CMOS karena CMOS (volatile) membutuhkan daya untuk tetap menyimpan data.
Flash memory sekarang digunakan untuk BIOS juga bisa sekaligus menyimpan user configurable settings.
Walaupun sudah tidak memakai CMOS, baterai-nya tetap dinamakan baterai CMOS.

## Slide 29: Akses BIOS Application
Perhatikan kombinasi key yang harus ditekan untuk masuk setup utility

## Slide 30
BIOS Component Information

## Slide 31: BIOS configuration
Time and date
Boot sequence
Enabling and Disabling Device
Virtualization support
Clock speeds
Security
POST and other diagnostic
Monitoring

## Slide 32: UEFI
Fungsinya sama dengan BIOS
UEFI bisa boot diatas disk berukuran lebih dari 2 TB.

## Slide 33: Troubleshoot
Invalid boot disk or attempts to boot to incorrect device.
Fans spin, no POST beep, no power to other devices.
BIOS time and settings reset.
Blank screen on startup
No power.
Stop error (blue screen)

## Slide 34: THANKS!
Any questions?